## Slide 1
IoT 기반 엘리베이터
스마트 관리 시스템
CS1415

## Slide 2
01
시뮬레이션 환경
02
사용 시나리오 도출
03
CONTENTS
연구 방법

## Slide 3
01
시뮬레이션 환경

## Slide 4
시뮬레이션 환경
01.
이동시간 : 1.5초
Stop 시간 : 7초
Boarding Time: 1초
Car Capacity : 10 명
총 운영 시간: 10시간 ( 09AM - 6PM)
Rush hour: 4시간
  8초마다 새로운 사람 승강기 사용
  9AM - 11AM: 위로 올라가는 traffic
    90%는 1층에서 랜덤 층으로
    10%는 랜덤에서 랜덤 층으로
  4PM - 6PM: 아래로 내려가는 traffic
    90%는 1층을 제외한 랜덤층에서 1층으로
    10%는 랜덤층에서 1층이 아닌 곳
Random 시간
  30초마다 새로운 사람 승강기 사용
    랜덤한 층수에서 랜덤한 층수
<up-peak traffic> <down-peak traffic>

## Slide 5
02
사용 시나리오 도출

## Slide 6
사용 시나리오 도출
02.
호출이 일어난 층으로 향하고 있거나 멈춰있는 엘리베이터만 반응한다.
호출이 일어난 층에 엘리베이터가 도착하였을 때 특정 층에 대기 인원을 태울 수 있을 만큼의 여유 공간이 존재해야한다.
엘리베이터 반응 조건

## Slide 7
사용 시나리오 도출
02.
전제 조건 :
특정 호출에 대해 반응할 수 있는 엘리베이터가 다수이다.
가장 이상적인 엘리베이터가 탑승 수용이 가능하다
처리 방향 :
가장 이상적인 엘리베이터를 할당한다
기본 시나리오

## Slide 8
사용 시나리오 도출
02.
전제 조건 :
특정 호출에 대해 반응할 수 있는 엘리베이터가 다수이다.
예상 소요 시간이 더 빠른 엘리베이터가 수용 정도를 초과했다.
처리 방향 :
가장 빠른 엘리베이터 다음으로 빠른 엘리베이터의 수용 가능 여부를 검사
해당 엘리베이터가 수용 가능하다면, 해당 엘리베이터 할당
수용 불가능하다면, 처리 방향 1로 회귀
탑승 가능 여부에 대한 처리 기준

## Slide 9
03
연구 방법

## Slide 10
연구 방법
03.
비교 모델
Collective Control
엘리베이터 내 수용인원 대비 승객의 비율이 80% 이상일 경우 Hall Call 무시함.
특정 층에서 Call이 있을 경우 같은 방향으로 이동 중인 엘리베이터 혹은 멈춰있는 엘리베이터 중 가장 가까운 엘리베이터가 우선적으로 할당됨
Zone approach
대상 건물을 로비와 홀수층을 1구역, 로비와 짝수층을 2구역으로 나눔.
각 구역 내에서 collective control strategy 적용.
scenario 1 : 승객이 한 구역에서 동일한 구역 내에 원하는 목적지가 있을 경우, 승객은 해당 구역의
엘리베이터에 지정됨.
scenario 2 : 승객이 한 구역에서 엘리베이터를 호출하고 다른 구역에 원하는 목적지가 있을 경우,
2-1. 승객이 로비에 있을 경우 : 목적지에 도달 할 수 있는 구역으로 직접 이동하여 엘리베이터 할당

## Slide 11
연구 방법
03.
비교 방법
시뮬레이션 환경과 사용 시나리오에 기반하여
기존의 알고리즘과 개발 알고리즘 비교
성능 지표
average travel time
total floor traveled
the number of stops